## Slide 1
Risk analysis for the asbestos exposures with kVA generators (29 Bn Log)
02 Jun 22AT2 Fabian LEJEUNE Occupational hygienist
SPPT/DPBW Ops&MR

## Slide 2: Notes & Documentation
Notes MR-Sys
Notes DG H&WB :
  Risk analysis 4Bn Log
  BOC
  HOC
Directives mil
verslagen van de experten

## Slide 3: Notes & Documentation
SPPT MR : Nota 22-50093750 van 05 Mei 22
  HOC beslissing
  6 RA om te doen
    Bij 4Bn Log, 18 Bn Log en 29 Bn Log
    verwijderingsfasen van de remtrommel + vervanging van versleten remvoeringen (aangenomen als eenvoudige handeling )
Check list asbest is van toepassing

## Slide 5: Generic analysis
Screening documentaire
  INRS + Codex welzijn +Mil Reg
STEPS :
  Identification (of the danger) :
  Inventory of the possible sources of contamination
  Registry of the suppose contamination of the past
  Risk evalutation of the actual contamination (exposure )
  Preventive measures
  Confirmation and following of the contamination by measurements

## Slide 6: Methods
Identification :
  Directe staalnaming van stoffen (afbraakproduct van de remmen)
  Geen swab (mix van vezels!)
  Identificatie aan het labo MAT van KMS/ERM
  Difficultés de l’échantillonnage : nécessité d’ouvrir et de déposer le tambour de freins pour accéder à la poussière

## Slide 7: Methods
Identificatie

## Slide 8: Methods
Inventaris + beheer programma:
HOC CWB180 (Mar 12) + CWB 152 (Feb 2011)
  Wettelijke verplichting (Codex Book VI Titel 3) :
  Directives mil : DGMR-SPS-PRPER-LXXX-001 du 13 Aug 15
  Door de Mat Man (MR SysL)
  Shp (calalogus asbest DG MR) :Site Pages - Cataloog Asbest (mil.intra)
  Te weinig risicosanalyse (van blootstelling van het pers)

## Slide 9: Methods
Risk evaluation:
  Screening + Observation de la situation
    Risico van stofontwikkeling
    Op elke technische step
  Als er geen stof is : geen mogelijke blootstelling
  Als er stof bestaat: evalutatie van de kansen op inademing van deze met een afgeleide van de vereenvoudigde INRS-methode

## Slide 10: Screening : Asbest in trommel remmen

## Slide 11: Screening : Asbest in trommel remmen

## Slide 12: Methods
Risk evaluation:
Estimation of the possible inhalation of asbestos fibers (dust)
  Sinh = inhalation score
  S danger = score van het gevaar (natuur van de vezels) ; altij het zeldfe voor asbest
  S Vol = score van de volatiliteit van de mat= evaluatie van de vorm van de asbest
  S Proc = score van een groot of weinig dispersief process
  D EPC = score van de collectieve beschermingddelen (afzuiging systeem, ventilatie,….)
  No direct implication of EPI/PBM
Sinh = Sdang x Svol x Sproc x DEPC

## Slide 13: Méthodologie
Evaluation du risque :
Sinh = Sdang x Svol x Sproc x DEPC
Présence d'amiante | 1000
Fibres céramiques | 100
Fibres végétales | 100
Matériaux composites + résine + verre + carbonne | 10
Fibres de verres | 10
Pas de fibres | 1
Matériau friable | 100
Matériau non friable broyé, débris fins, poussière | 100
Matériau non friable dont les fibres ne sont pas liées en surface | 10
Matériau non friable broyé, cassé | 10
Matériau friable imprégné en profondeur ou non friable imprégné en surface | 1
Matériau non friable entiers avec fibres liées en surface | 1
Matériaux encapsulées dans un élément démontable | 1
Procédé dispersif : grattage des matériaux friables à sec | 1
Procédé dispersif : ponçage, abrasion, burinage, sciage à sec | 1
Procédé dispersif : outils électroprotatifs à haute vitesse | 1
Procédé dispersif : jet d'eau haute pression | 1
Procédé dispersif : grenaillage, sablage; cryopgénie | 1
Procédé dispersif avec observations de poussières visibles à l'œil nu | 1
Procédé ouvert : grattage manuel des matériaux au mouillé | 0,5
Procédé ouvert : retrait des matériaux non friables avec découpe, casse ou fragmentation | 0,5
Procédé ouvert : retrait des matériaux friables par morceaux | 0,5
Procédé clos mais ouvert régulièrement : démontage sans casse de matériaux entier | 0,05
Procédé clos mais ouvert régulièrement : sac à manchons, boite à gants (enveloppement statique) | 0,05
Procédé clos mais ouvert régulièrement :hotte aspirante, bôite à gants ventilées (envleoppement dynamique) | 0,05
Procédé clos en permanence : évacuation de matériau friable sans contact | 0,001
Procédé clos en permanence : dépose par emballage et découpe du support du matériau sans contact avec l'amiante | 0,001
Absence de ventilation forcée | 1
Ventilation générale ou travail en extérieur | 0,7
Aspiration à la source /aspiration sur l'outil/ humidification | 0,1
Captage enveloppant | 0,001

## Slide 14: Methods
Risk evaluation:
Sinh = Sdang x Svol x Sproc x DEPC
S inh | Class of risk (priority) | Interprétation
< 100 | 3 | La méthode de travail et les EPC retenus permettent de réduire les risques au minimum et pourront être appliqués. Recours à des EPI possibles en cas de situation d'urgence notamment en cas de problème avec les systèmes de réduction de l'empoussièrement de surface. Cas des traitements sporadiques (exposition limitée) et traitements simples
100< S inh <1000 | 2 | L'analyse ne suffit pas pour conclure sur l'efficacité de la méthode de travail et des EPC envisagés pour réduire le risque au maximum. Voir d'autres résultats de mesures d'empoussièrement pour des traitements similaires. Cas des activités d'entretien et des réparations pour lesquelles on s'attend à des dépassement de la valeur limite. Cas des retraits/démolitions
> 1000 | 1 | La méthode de travail prévue ne permet pas de maîtriser le risque d'inhalation pour le personnel et il est nécessaire de modifier la méthode d'intervention ou les EPC puis de refaire l'analyse des risques. Cas des activités d'entretien et des réparations pour lesquelles on s'attend à des dépassement de la valeur limite. Cas des retraits/démolitions : choix des EPR

## Slide 15: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
4 Bn Log
  Maintenance group in Marche-en-Famenne
  12,5 and 45 kVA (zoals in 18 Bn Log)
  Maintenance sequences kVA @4Bn Log (WMOD)
    Tests on brakes (test bank)
    Corrective maintenance without brakes deposit
    Preventive maintenance with brakes deposit
    Replacement of the used brakes

## Slide 16: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour):
  No oculus on 12,5 kVa : no possibility to check the sate of the brake’s shoes visually (possible only on 45 kVa)
  Work sequence (all is made in a closed space)
    Removing the wheels (no exposure)
    Removing the axe caps of the wheels
    Clean the axe of the wheels
    Removing the main nut of the brake’s drum
    Forcing to open the drum + deposit on the floor
    Cleaningof the inside of the drum
    Cleaning of the fixed parts of the brakes

## Slide 17: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour): work sequence

## Slide 18: Measurements : real-time detection of fine particles (under size of 0,1 um)

## Slide 19: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour):

## Slide 20: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour):

## Slide 21: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour):
  Brake’s shoes is a stable material that
    Could contain asbestos
    Can be eroded during his life : formation of dust in the drum
  Dust in suspension only after step 5 : drum’s deposit (open process)
  Use of cleaning spray is a source of re-suspension of dust (dispersive process !!)
  Quantity of dust is low
  No aspiration / no fixation during the process
  Use of correct PPE (EPI/PBM)

## Slide 22: Pilot case of evaluation : 4 Bn Log
Preventive maintenance (dépose de de tambour):
  - Exposure at asbesto’s dust is possible
  Limited exposure following the documentation :
    Prevention measures are mandated
    Must be proved by expsertise of measurement (concentration on fibers in the air must be under 0,1 fibers/ml air

## Slide 23: Pilot case : 4 Bn Log PREVENTION MEASURES
Limited exposure
  Try to replace the contaminated parts
  General measures with asbesto’s exposure
  Technical measure to keep the limited exposure

## Slide 24: Pilot case : 4 Bn Log PREVENTION MEASURES
Limited exposure
  Try to replace the contaminated parts
    With Mat Man
    Ensure that new parts doesn’t contain asbestos (old stockage)
  General measures with asbesto’s exposure : see Check list amiante (DGRM-GID-PRPER-PMRW-001)
  Technical measure to keep the limited exposure : see Check list amiante (DGRM-GID-PRPER-PMRW-001)

## Slide 25: Pilot case : 4 Bn Log PREVENTION MEASURES

## Slide 26: Pilot case : 4 Bn Log PREVENTION MEASURES

## Slide 27: Pilot case : 4 Bn Log
About asbest removal = following the reglementation >>> Simple treatment
  Keep the same prevention rules than before
  Needs of :
    New risk analysis (validated by BOC/CCB)
    External formation of the personnal (min 8h)
    True and validated procedures of removing process
    New measurements under 0,01 fibers/ml during the process
  Could always be possible inside Defense (following ILE)

## Slide 28: Types werkzaamheden met asbest
Onderhoudswerken met
mogelijke overschrijding van de grenswaarde
Zeer beperkte blootstelling
Eenvoudige
handelingen
Couveuse-zak
methode
Hermetisch gesloten
zone
Sloop- en
verwijderingswerken
Pers Defensie
Pers Defensie
Pers Defensie
Erkende
onderneming
Intern
Intern
Extern 8 uren
Extern 32 uren
Extern 32 uren
Uitvoering
Vmg
Losgebonden asbest
Hechtgebonden asbestAmiante non friable
Werkzaamheden
Asbest
Erkende
onderneming

## Slide 29: Vormingsplan
Module « Eenvoudige handelingen »
  Doelgroep
    Pers dat sloop en verwijderingswerken van asbesthoudend materiaal dient uit te voeren volgens de techniek van de eenvoudige handelingen
  Vmg Org
    Burger Vmg Org erkend door FOD WASO
  Attest afgeleverd op het einde van de cursus
  Jaarlijkse refresher
CWB 040

## Slide 30: Rest of the Defense
Belgium Defense : 12,5 ; 45 ; 50 & 100 kVA generators
All could be contain abestos (precaution principle)
Works @ ateliers + Works @ operations/exercices
Registry @AMT of the possible exposure of the past
New chances of exposure in a process are FORBIDDEN until :
  Risk analysis
  Following the prevention check lists
  Measurements by ILE

## Slide 31: Actual situation of 18 Bn Log
06 Apr 22

## Slide 32: Actual situation of 18 Bn Log

## Slide 33: Actual situation of 18 Bn Log

## Slide 34: Actual situation of 18 Bn Log

## Slide 35
QUESTIONS ?